http://www.polisoftlab.info/ba1404.htm

BA1404 по-русски (концерт по заявкам)

По Вашим просьбам выкладываю перевод даташита на микросхему.

BA1404 и  BA1404F – это монолитные ЧМ стерео передатчики. Девайс состоит из стерео модулятора, ЧМ модулятора и ВЧ усилителя.

Стереомодулятор создаёт комплексный стереосигнал (который состоит из основного (Л+П), поднесущей (Л-П) и пилот сигналов) из кварцованной частоты 38 кГц.

ЧМ генератор генерит частоту из диапазона от 76 до 108 МГц и модулирует его комплексным стерео сигналом.

ВЧ усилитель создаёт энергию для излучения промодулированного ЧМ сигнала. Так же он выполняет роль буфера ЧМ модулятора.

Обеспечивает:

Низковольтный дизайн с низким потреблением.

Стереомодулятор, ЧМ модулятор и передатчик, втиснутые в один чип.

Мало внешних компонентов (это смотря как:))

Высокое разделение (типично 45 дБ)

Применение.

ЧМ стерео передатчики

Беспроводные микрофоны.

Максимальные условия эксплуатации:

Напряжение питания……………………………3,6 В

Потребление………………………500 мВт

Температурный диапазон………-25-+75 ◦С

Температура хранения………….-50-+125◦С

Рекомендуемое напряжение питания …….. 1..1,25…3 В

Электрические характеристики (минимум-типично-макс.)

Ток потребления………….……..0.5-3-5 мА

Входное сопротивление……360-540-720 Ом

Усиление………………………30-37-      дБ

Баланс каналов………………………- - 2 дБ

Максимальное напряжение КСС……….200 мВ

Проникноаение 38 кГц на выход без нагрузки…1 мВ

Напряжение пилот-тона……….460-580-  мВ

Разделение каналов………………25-45-- дБ

Напряжение шума, приведённое ко входу….1мкВ

Максимальное выходное напряжение ВЧ 350-600-  мВ

Предостережения:

1.Для наиболее полной передачи частотного диапазона совместно с приёмником необходимо использовать цепь коррекции с постоянной времени 50 мкС на входе УНЧ. Используйте следующие схему и компоненты:

2. При получении композитного сигнала с модулятора и пилот-сигнала, разделение каналов может отсутствовать, в случае несовпадения фазы сигналов. Учтите это при изменении вами номиналов компонентов, подключенных к выводам 14,13,14.

3. Входной стереосигнал может быть в диапазоне до 19 кГц (я всегда думал, что до 15) При импульсном аудио входе, таком как электронный муз. Инструмент, используйте входной ФНЧ для предотвращения биений или ухудшения разделения

4. Если девайс обеспечивает хорошее разделение даже если выводы 16 и 17 оставлены неподключенными, то разделение будет даже лучше, если соединить их вместе через резистор 50 кОм для оптимизации баланса токов в устройстве сложения.

Поддержка BA1404

Какая верхняя граничная частота генератора ВЧ?           100 мГц

Какая нижняя граничная частота генератора ВЧ?           40 мГц

Микросхема может работать вне указанных пределов, но потребуется дополнительное тестирование девайса.

Какая рекомендуемая длина антенны?                             80 см .

Какой метод рекомендуется для насильного приведения девайса в режим моно? 4 открыт 5 земля 6 подключен 13 отключен 1 вход

Используется ли переменный резистор для изменения частоты передачи?    Да

Рекомендуется ли цифровая стабилизация частоты передачи? Нет, но ЦАП может обеспечивать эту функцию.

Типичное напряжение на 11 и 13 ножке                          0.6  В

Типичное напряжение на 14 ножке                                  0.4  В

Рекомендуется ли включение усилителя для антенны?  Нет

Какое входное сопротивление на ноге 5?                        30 кОм

Какое входное сопротивление на ноге 6?                        130 кОм